## Slide 2
Group 14
Cao Nguyễn Hoàng Hải 20213609
Bùi Huy Hoàng 20213930
Mentor: Trần Quang Tiến CoAsia
Đồng hồ thế kỉ
Lab 3

## Slide 3
Outline
Tạo xung 1s
bcd_plus1 và bcd_minus1
Đếm 60 giây
Đếm 60 phút
Đếm 24h
Đếm ngày và Reset ngày
Đếm tháng và reset tháng
Đếm năm
Giải mã 7 thanh
Xác định số ngày trong tháng

## Slide 4
1. Tạo xung 1s
module clk_gen(
input clk,
output reg clk_1Hz
);
reg [24:0] count;
always @(posedge clk)
begin
count <= count + 1;
if (count == 2500000)
begin
clk_1Hz <= ~clk_1Hz;
count <= 0;
end
end
endmodule

## Slide 5
2. bcd_plus1 và bcd_minus1
module bcd_plus1(
input [7:0] BCD_in,
output [7:0] BCD_out
);
// Declare intermediate signals
reg [7:0] BCD_temp;
// Add one to the BCD number
always @(BCD_in) begin
if (BCD_in == 8'b1001_1001) // If input is 99 (BCD), roll over to 00
BCD_temp <= 8'b0000_0000;
else if (BCD_in[3:0] == 4'b1001) // If least significant digit is 9 (BCD), increment to 0
begin
BCD_temp[7:4] <= BCD_in[7:4] + 1;
BCD_temp[3:0] <= 4'b0000;
end
else
BCD_temp <= BCD_in + 8'b0000_0001; // Increment by 1
end
// Output the result
assign BCD_out = BCD_temp;
endmodule
module bcd_minus1
(
input [7:0] BCD_in,
output [7:0] BCD_out
);
// Declare intermediate signals
reg [7:0] BCD_temp;
// Add one to the BCD number
always @(BCD_in) begin
if (BCD_in == 8'b0000_0000) // If input is 00 (BCD), roll over to 99
BCD_temp <= 8'b1001_1001;
else if (BCD_in[3:0] == 4'b0000) // If least significant digit is 0 (BCD), decrement to 9
begin
BCD_temp[7:4] <= BCD_in[7:4] - 1;
BCD_temp[3:0] <= 4'b1001;
end
else
BCD_temp <= BCD_in - 8'b0000_0001; // Increment by 1
end
// Output the result
assign BCD_out = BCD_temp;
endmodule

## Slide 6
3) Đếm 60 giây
module dem_giay
(
input wire clk_1Hz,
input wire rst_n,
input btn_up,
input btn_down,
input [2:0] mode,
output reg [7:0] giay
);
wire [7:0] giay_plus1;
bcd_plus1 bcd_inst(
.BCD_in(giay),
.BCD_out(giay_plus1)
);
wire [7:0] giay_minus1;
bcd_minus1 bcd_inst_n(
.BCD_in(giay),
.BCD_out(giay_minus1)
);
always @(posedge clk_1Hz or negedge rst_n)
begin
if (~rst_n)
giay <= 8'b00000000;
else
if (~mode == 3'b000)
begin
if (~btn_up)
if (giay == 8'b0101_1001) giay <= 8'b0000_0000;
else giay <= giay_plus1;
else if (~btn_down)
if (giay == 8'b0000_0000) giay <= 8'b0101_1001;
else giay <= giay_minus1;
end
else
if (giay == 8'b01011001) // 59
giay <= 8'b00000000;
else
giay <= giay_plus1;
end
endmodule

## Slide 7
4) Đếm 60 phút
module dem_phut
(
input wire clk_1Hz,
input wire rst_n,
input [7:0] giay,
input btn_up,
input btn_down,
input [2:0] mode,
output reg [7:0] phut
);
wire [7:0] phut_plus1;
bcd_plus1 bcd_inst(
.BCD_in(phut),
.BCD_out(phut_plus1)
);
wire [7:0] phut_minus1;
bcd_minus1 bcd_inst_n(
.BCD_in(phut),
.BCD_out(phut_minus1)
);
always @(posedge clk_1Hz or negedge rst_n)
begin
if (~rst_n) phut <= 8'b00000000;
else
if (~mode == 3'b001)
begin
if (~btn_up)
if (phut == 8'b0101_1001) phut <= 8'b0000_0000;
else phut <= phut_plus1;
else if (~btn_down)
if (phut == 8'b0000_0000) phut <= 8'b0101_1001;
else phut <= phut_minus1;
end
else
if (giay == 8'b01011001)
if (phut == 8'b01011001) phut <= 8'b00000000;
else phut <= phut_plus1;
else phut <= phut;
end
endmodule

## Slide 8
5) Đếm 24 giờ
module dem_gio
(
input wire clk_1Hz,
input wire rst_n,
input btn_up,
input btn_down,
input [2:0] mode,
input [7:0] giay,
input [7:0] phut,
output reg [7:0] gio
);
wire [7:0] gio_plus1;
bcd_plus1 bcd_inst(
.BCD_in(gio),
.BCD_out(gio_plus1)
);
wire [7:0] gio_minus1;
bcd_minus1 bcd_inst_n(
.BCD_in(gio),
.BCD_out(gio_minus1)
);
always @(posedge clk_1Hz or negedge rst_n)
begin
if (~rst_n) gio <= 8'b00000000;
else
if (~mode == 3'b010)
begin
if (~btn_up)
if (gio == 8'b0010_0011) gio <= 8'b0000_0000;
else gio <= gio_plus1;
else if (~btn_down)
if (gio == 8'b0000_0000) gio <= 8'b0010_0011;
else gio <= gio_minus1;
end
else
if (giay == 8'b01011001 && phut == 8'b01011001)
if (gio == 8'b00100011) gio <= 8'b00000000;
else gio <= gio_plus1;
else gio <= gio;
end
endmodule

## Slide 9
6) Đếm ngày
Tháng 2 có 29 ngày nếu năm nhuận, 28 ngày nếu năm nhuận
Năm % 4 thì đến giá trị 29 sẽ reset về 01
Ngược lại đến giá trị 28 sẽ reset về 01
Các tháng 4, 6, 9, 11 thì 1 tháng chỉ có 30 ngày
Khi đếm đến giá trị 30 thì giá trị tiếp theo sẽ reset về 01
Các tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 thì 1 tháng chỉ có 31 ngày
Khi đếm đến giá trị 31 thì giá trị tiếp theo sẽ reset về 01
if (giay == 8'b01011001 && phut == 8'b01011001 && gio == 8'b00100011)
case (thang)
8'b00000010:
if (year_DivisibleByFour && ngay == 8'b00101001) ngay <= 8'b00000001;
else if (~year_DivisibleByFour && ngay == 8'b00101000) ngay <= 8'b00000001;
else ngay <= ngay_plus1;
8'b00000100, 8'b00000110, 8'b00001001, 8'b00010001:
if (ngay == 8'b00110000) ngay <= 8'b00000001;
else ngay <= ngay_plus1;
8'b00000001, 8'b00000011, 8'b00000101, 8'b00000111, 8'b00001000, 8'b00010000, 8'b00010010:
if (ngay == 8'b00110001) ngay <= 8'b00000001;
else ngay <= ngay_plus1;
default: ngay <= ngay;
endcase
else ngay <= ngay;

## Slide 10
7) Đếm tháng
Nếu đạt 23h59p59s && là ngày khi chuẩn bị reset về 0 thì nếu :
Tháng = 12  reset về 1
Tháng = Tháng +1
if (giay == 8'b01011001 && phut == 8'b01011001 && gio == 8'b00100011 && ngay == 8'b00110001)
if (thang == 8'b00010010) thang <= 8'b00000001;
else thang <= thang_plus1;
else thang <= thang;

## Slide 11
8) Đếm năm
if (giay == 8'b01011001 && phut == 8'b01011001 && gio == 8'b00100011 && ngay == 8'b00110001 && thang == 8'b00010010)
if (nam == 8'b10011001) nam <= 8'b00000000;
else nam <= nam_plus1;
else nam <= nam;
Nếu là 23h59p59s ngày 31 tháng 12 thì giá trị tiếp theo
Nếu năm là 99 reset về 00
Nếu không phải thì năm +1
Nếu ko đạt giá trị trên thì năm giữ nguyên

## Slide 12
9. Giải mã LED 7 thanh

## Slide 13
Input |  |  |  | Output |  |  |  |  |  | 
G3 | G2 | G1 | G0 | g | f | e | d | c | b | a
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | -
1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | -
a) Truth Table

## Slide 14
b) Code Verilog giaima7thanh.v
module giaima7thanh(
input [3:0] data,
output reg [6:0] led
);
always @(*)
begin
case(data)
4'b0000: led = 7'b1000000; // So 0
4'b0001: led = 7'b1111001; // So 1
4'b0010: led = 7'b0100100; // So 2
4'b0011: led = 7'b0110000; // So 3
4'b0100: led = 7'b0011001; // So 4
4'b0101: led = 7'b0010010; // So 5
4'b0110: led = 7'b0000010; // So 6
4'b0111: led = 7'b1111000; // So 7
4'b1000: led = 7'b0000000; // So 8
4'b1001: led = 7'b0010000; // So 9
default: led = 7'b0111111; // Gach ngang
endcase
end
endmodule

## Slide 15
c) Code Verilog hienthigiophutgiay.v
module hienthigiophutgiay(
input wire [7:0] gio,
input wire [7:0] phut,
input wire [7:0] giay,
output wire [6:0] led1, // LED 7 doan thu 1 cho gio
output wire [6:0] led2, // LED 7 doan thu 2 cho gio
output wire [6:0] led3, // LED 7 doan thu 1 cho phut
output wire [6:0] led4, // LED 7 doan thu 2 cho phut
output wire [6:0] led5, // LED 7 doan thu 1 cho giay
output wire [6:0] led6 // LED 7 doan thu 2 cho giay
);
wire [6:0] led6_wire;
wire [6:0] led5_wire;
giaima7thanh GiaiMaGio1(.data(gio[3:0]), .led(led1_wire)); // LED th? nh?t cho gio
giaima7thanh GiaiMaGio2(.data(gio[7:4]), .led(led2_wire)); // LED th? hai cho gio
wire [6:0] led4_wire;
wire [6:0] led3_wire;
giaima7thanh GiaiMaPhut1(.data(phut[3:0]), .led(led3_wire)); // LED th? nh?t cho phut
giaima7thanh GiaiMaPhut2(.data(phut[7:4]), .led(led4_wire)); // LED th? hai cho phut
wire [6:0] led2_wire;
wire [6:0] led1_wire;
giaima7thanh GiaiMaGiay1(.data(giay[3:0]), .led(led5_wire)); // LED th? nh?t cho giay
giaima7thanh GiaiMaGiay2(.data(giay[7:4]), .led(led6_wire)); // LED th? hai cho giay
assign led6 = led6_wire;
assign led5 = led5_wire;
assign led4 = led4_wire;
assign led3 = led3_wire;
assign led2 = led2_wire;
assign led1 = led1_wire;
endmodule

## Slide 16
d) Code Verilog hienthingaythangnam.v
// thu 1 = hang don vi
// thu 2 = hang chuc
module hienthingaythangnam
(
input wire [7:0] ngay,
input wire [7:0] thang,
input wire [7:0] nam,
output wire [6:0] led7, // LED 7 doan thu nhat cho ngay
output wire [6:0] led8, // LED 7 doan thu hai cho ngay
output wire [6:0] led9, // LED 7 doan thu nhat cho thang
output wire [6:0] led10, // LED 7 doan thu nhat cho thang
output wire [6:0] led11, // LED 7 doan thu nhat cho nam
output wire [6:0] led12 // LED 7 doan thu hai cho nam
);
wire [6:0] led7_wire;
wire [6:0] led8_wire;
giaima7thanh GiaiMaNgay1(.data(ngay[3:0]), .led(led7_wire)); // LED thu nhat cho ngay
giaima7thanh GiaiMaNgay2(.data(ngay[7:4]), .led(led8_wire)); // LED thu hai cho ngay
wire [6:0] led9_wire;
wire [6:0] led10_wire;
giaima7thanh GiaiMaThang1(.data(thang[3:0]), .led(led9_wire)); // LED thu nhat cho thang
giaima7thanh GiaiMaThang2(.data(thang[7:4]), .led(led10_wire)); // LED thu hai cho thang
wire [6:0] led11_wire;
wire [6:0] led12_wire;
giaima7thanh GiaiMaNam1(.data(nam[3:0]), .led(led11_wire)); // LED thu nhat cho nam
giaima7thanh GiaiMaNam2(.data(nam[7:4]), .led(led12_wire)); // LED thu hai cho nam
assign led7 = led7_wire;
assign led8 = led8_wire;
assign led9 = led9_wire;
assign led10 = led10_wire;
assign led11 = led11_wire;
assign led12 = led12_wire;
endmodule

## Slide 17
10) Đếm số ngày trong tháng
Tháng 2 có 29 ngày nếu năm nhuận, 28 ngày nếu năm nhuận
Các tháng 4, 6, 9, 11 thì 1 tháng chỉ có 30 ngày
Các tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 thì 1 tháng chỉ có 31 ngày
case(pin)
// 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12: 31
4'b0001, 4'b0011, 4'b0101, 4'b0111, 4'b1000, 4'b1010, 4'b1100:
begin
led1 <= led_thirty1_1; // 1
led2 <= led_thirty1_2; // 3
end
// 4, 6, 9, 11: 30
4'b0100, 4'b0110, 4'b1001, 4'b1011:
begin
led1 <= led_thirty0_1; // 0
led2 <= led_thirty0_2; // 3
end
// 2: 29 (% 4 == 0) / 28
4'b0010:
if (year_divisible_by_4)
begin
led1 <= led_year_divisible_by_4_1; // 9
led2 <= led_year_divisible_by_4_2; // 2
end
else
begin
led1 <= led_year_not_divisible_by_4_1; // 8
led2 <= led_year_not_divisible_by_4_2; // 2
end
default:
begin
led1 <= led_otherwise_1; // -
led2 <= led_otherwise_2; // -
end
endcase

## Slide 18
THANK YOU !